1、机头部分

## 1.1、选针器

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选针器刀头不动 | 接线不良 | 重新正确接线 |
|  |  | 选针器坏 | 更换选针器 |
|  |  | 选针板坏 | 更换选针板 |
|  |  | 机头背板坏 | 更换机头背板 |
|  |  | 选针器刀头个数设置不正确 | 重新正确设置 |
|  |  | 选针器高压设置不正确 | 重新正确设置 |
| 2 | 烧选针器 | 24V或-24V电压过高 | 调整电压至正常电压 |
|  |  | 选针器坏 | 更换选针器 |
|  |  | 选针板坏 | 更换选针板 |
| 3 | 测试一个刀头时，另外刀头也动 | 机头背板坏 | 更换机头背板 |
|  |  | 选针器坏 | 更换选针器 |
|  |  | 选针板坏 | 更换选针板 |
| 4 | 第X组,第X号选针器过流 第1组=后床左 第2组=后床右 第3组=前床左 第4组=前床右 | 选针器短路引起 线皮破损短路 | 请进入自检界面,检查选针器是否正常，如果有不正常的,请更换对应外设或线材 |
| 5 | X号选针器未清刀 | 参数设置问题 程序问题 | 检查同步带 检查回转距 检查主控版本是否太低 检查主伺服编码器连接线是否正常 |

## 1.2、度目电机

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 度目电机不动 | 接线不正确 | 重新正确接线 |
|  |  | 电机板坏 | 更换电机板 |
|  |  | 度目电机坏 | 更换度目电机 |
| 2 | 度目电机发烫 | 度目电机电流过大 | 调整电流 |
|  |  | 度目电机坏 | 更换度目电机 |
| 3 | 度目电机方向反 | 接线错误 | 重新正确接线 |
|  |  | 程序与实际接线不匹配 | 更新系统程序 |
| 4 | 第X个度目电机零位传感器一直有效 | 1.传感器坏 2.传感器信号短路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.度目电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 5 | 第X个度目电机零位传感器无效 | 1.传感器坏 2.传感器信号开路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.度目电机动作时是否无法感应传感器 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 6 | 第X个度目电机复位失败 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.度目电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.检查电机电流设置是否匹配 （一般高速电机2.0A,普通电机0.8A） 7.更新机头程序 |
| 7 | 第X个度目电机工作位传感器一直有效 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 | 1.检查工作位传感器是否异常 2.检查机械位置是否到位卡死 3.电机设置电流是否合理 4.检查电机工作是否正常（可外接电机观察、交换电机连接器测试电机观察） |
| 8 | 第X个度目电机工作位传感器无效 | 1.传感器不良 2.电机不良 3.线材接触不良 4.装配不良 5.电机电流与参数设置不匹配 | 1.检查工作位传感器是否异常 2.检查机械位置是否到位卡死 3.检查电机设置电流是否合理 4.检查电机工作是否正常 |
| 9 | 第X个度目电机失步XXX | 1.传感器不良 2.电机不良 3.线材接触不良 4.装配不良 5.电机电流与参数设置不匹配 6.机头程序版本不匹配 7.+24V电压问题 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.检查度目电机是否工作异常 3.检查电机线材、连接器是否有松动断开 4.检查机械位置是否到位卡死 5.检查电机设置电流是否合理 6.检查电机板块是否接插良好 7.更新机头程序 8.如果是全部电机一起报警，检查24V电源供电是否正常 |

## 1.3、生克电机

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生克电机不动 | 接线不正确 | 重新正确接线 |
|  |  | 电机板坏 | 更换电机板 |
| 2 | 生克电机发烫 | 生克电机电流过大 | 调整电流 |
|  |  | 生克电机坏 | 更换度目电机 |
| 3 | 生克电机方向反 | 接线错误 | 重新正确接线 |
|  |  | 程序与实际接线不匹配 | 更新系统程序 |
| 4 | 第X个生克电机零位传感器一直有效 | 1.传感器坏 2.传感器信号短路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.生克电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 5 | 第X个生克电机零位传感器无效 | 1.传感器坏 2.传感器信号开路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.生克电机动作时是否无法感应传感器 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 6 | 第X个生克电机复位失败 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.生克电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.检查电机电流设置是否匹配 （一般高速电机2.0A,普通电机0.8A） 7.更新机头程序 |
| 7 | 第X个生克电机工作位传感器一直有效 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 | 1.检查工作位传感器是否异常 2.检查机械位置是否到位卡死 3.电机设置电流是否合理 4.检查电机工作是否正常 |
| 8 | 第X个生克电机失步XXX | 1.传感器不良 2.电机不良 3.线材接触不良 4.装配不良 5.电机电流与参数设置不匹配 6.机头程序版本不匹配 7. 板卡间连接器接触不良 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.检查生克电机是否工作异常 3.检查电机线材、连接器是否有松动断开 4.检查机械位置是否到位卡死 5.检查电机设置电流是否合理 6.检查电机板块是否接插良好 |

## 1.4、动作电机

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第X个动作电机零位传感器一直有效 | 1.传感器坏 2.传感器信号短路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.动作电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 2 | 第X个动作电机零位传感器无效 | 1.传感器坏 2.传感器信号开路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.动作电机动作时是否无法感应传感器 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 3 | 第X个动作电机复位失败 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.动作电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.检查电机电流设置是否匹配 （一般高速电机2.0A,普通电机0.8A） 7.更新机头程序 |
| 4 | 第X个动作电机工作位传感器一直有效 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 | 1.检查工作位传感器是否异常 2.检查机械位置是否到位卡死 3.电机设置电流是否合理 4.检查电机工作是否正常 |
| 5 | 第X个动作电机失步XXX | 1.传感器不良 2.电机不良 3.线材接触不良 4.装配不良 5.电机电流与参数设置不匹配 6.机头程序版本不匹配 7.板卡间连接器接触不良 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.检查动作电机是否工作异常 3.检查电机线材、连接器是否有松动断开 4.检查机械位置是否到位卡死 5.检查电机设置电流是否合理 6.检查电机板块是否接插良好 |

## 1.5、推针电机

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第X个推针电机零位传感器一直有效 | 1.传感器坏 2.传感器信号短路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.推针电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 2 | 第X个推针电机零位传感器无效 | 1.传感器坏 2.传感器信号开路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.推针电机动作时是否无法感应传感器 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 3 | 第X个推针电机复位失败 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.推针电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.检查电机电流设置是否匹配 （一般高速电机2.0A,普通电机0.8A） 7.更新机头程序 |
| 4 | 第X个推针电机工作位传感器一直有效 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 | 1.检查工作位传感器是否异常 2.检查机械位置是否到位卡死 3.电机设置电流是否合理 4.检查电机工作是否正常 |
| 5 | 第X个推针电机失步XXX | 1.传感器不良 2.电机不良 3.线材接触不良 4.装配不良 5.电机电流与参数设置不匹配 6.机头程序版本不匹配 7.板卡间连接器接触不良 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.检查推针电机是否工作异常 3.检查电机线材、连接器是否有松动断开 4.检查机械位置是否到位卡死 5.检查电机设置电流是否合理 6.检查电机板块是否接插良好 |

## 1.6、压脚电机

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第X个压脚电机零位传感器一直有效 | 1.传感器坏 2.传感器信号短路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.压脚电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 2 | 第X个压脚电机零位传感器无效 | 1.传感器坏 2.传感器信号开路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.压脚电机动作时是否无法感应传感器 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.更新机头程序 |
| 3 | 第X个压脚电机复位失败 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 机头程序版本不匹配 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.更换对应零位传感器 3.压脚电机是否一直无法离开感应器位置 4.检查电机线材、连接器是否有松动断开 5.检查机械位置是否到位卡死 6.检查电机电流设置是否匹配 （一般高速电机2.0A,普通电机0.8A） 7.更新机头程序 |
| 4 | 第X个压脚电机工作位传感器一直有效 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 | 1.检查工作位传感器是否异常 2.检查机械位置是否到位卡死 3.电机设置电流是否合理 4.检查电机工作是否正常 |
| 5 | 第X个压脚电机失步XXX | 1.传感器不良 2.电机不良 3.线材接触不良 4.装配不良 5.电机电流与参数设置不匹配 6.机头程序版本不匹配 7.板卡间连接器接触不良 | 1.检查零位传感器和线材是否有异常 2.检查压脚电机是否工作异常 3.检查电机线材、连接器是否有松动断开 4.检查机械位置是否到位卡死 5.检查电机设置电流是否合理 6.检查电机板块是否接插良好 |

## 1.7、纱嘴电磁铁

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纱嘴电磁铁不动 | 接线不正确 | 重新正确接线 |
|  |  | 电磁铁坏 | 更换电磁铁 |
|  |  | 机头控制板坏 | 更换控制板 |
| 2 | 纱嘴状态反 | 接线不正确 | 重新正确接线 |
| 3 | 纱嘴停放不准 | 速度修正设置不正确 | 重新设置速度修正 |
| 4 | 纱嘴未归零 | 机器已经回转纱嘴没有抬起 | 重新设置纱嘴相关参数 |
| 5 | 纱嘴下落太慢 | 弹簧弹性过小 | 更换弹簧 |
|  |  | 纱嘴下落提前量设置过小 | 加大下落提前量 |
| 6 | 系统X纱嘴过流 系统1=前后床左系统 系统2=前后床右系统 | 电磁铁短路 线皮破损短路 | 请进入自检界面,检查纱嘴电磁铁是否正常，如果有不正常的,请更换对应外设或线材 如果没有明确报警信息，考虑是偶尔短路如线皮破损等，建议按照顺序更换线材、底板、选针板、主板 |

## 1.8、纱嘴电机

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纱嘴电机不动 | 接线不正确 | 重新正确接线 |
|  |  | 电机坏 | 更换电机 |
|  |  | 机头控制板坏 | 更换控制板 |
| 2 | 纱嘴电机力气不够 | 电机电流设置过小 | 正确设置电流参数 |
| 3 | 同一电机控制的纱嘴导块不平 | 零位修正不正确 | 重新修正零位 |
| 4 | 纱嘴导块打出时没到位 | 电机工作角度参数设置不正确 | 重新设置参数 |
| 5 | 第X个纱嘴电机零位传感器一直有效 | 1.传感器坏 2.传感器信号短路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 检查零位传感器和线材是否有异常 更换对应零位传感器 纱嘴电机是否一直无法离开感应器位置 检查电机线材、连接器是否有松动断开 检查机械位置是否到位卡死 更新机头程序 |
| 6 | 第X个纱嘴电机零位传感器无效 | 1.传感器坏 2.传感器信号开路 3.机械卡死 4.机头程序版本不匹配 | 检查零位传感器和线材是否有异常 更换对应零位传感器 纱嘴电机动作时是否无法感应传感器 检查电机线材、连接器是否有松动断开 检查机械位置是否到位卡死 更新机头程序 |
| 7 | 第X个纱嘴电机复位失败 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 机头程序版本不匹配 | 检查零位传感器和线材是否有异常 更换对应零位传感器 纱嘴电机是否一直无法离开感应器位置 检查电机线材、连接器是否有松动断开 检查机械位置是否到位卡死 检查电机电流设置是否匹配 （一般高速电机2.0A,普通电机0.8A） 更新机头程序 |
| 8 | 第X个纱嘴电机工作位传感器一直有效 | 传感器不良 电机不良 线材接触不良 装配不良 电机电流与参数设置不匹配 | 检查工作位传感器是否异常 检查机械位置是否到位卡死 电机设置电流是否合理 检查电机工作是否正常 |
| 9 | 第X个纱嘴电机失步XXX | 1.传感器不良 2.电机不良 3.线材接触不良 4.装配不良 5.电机电流与参数设置不匹配 6.机头程序版本不匹配 7.板卡间连接器接触不良 | 检查零位传感器和线材是否有异常 检查纱嘴电机是否工作异常 检查电机线材、连接器是否有松动断开 检查机械位置是否到位卡死 检查电机设置电流是否合理 检查电机板块是否接插良好 |

## 1.9、动作电磁铁

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁铁不动 | 接线不正确 | 重新正确接线 |
|  |  | 机头控制板坏 | 更换机头控制板 |
|  |  | 电磁铁坏 | 更换电磁铁 |
| 2 | 第X组,第X号动作电磁铁过流 第1组=后床左 第2组=后床右 第3组=前床左 第4组=前床右 | 动作电磁铁短路引起 线皮破损短路引起 | 请进入自检界面,检查纱嘴电磁铁是否正常，如果有不正常的,请更换对应外设或线材 |

# 2、主电机部分

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电机不动 | 接线不正确 | 重新接线 |
|  |  | 主伺服器坏 | 更换伺服器 |
|  |  | 主电机坏 | 更换主电机 |
|  |  | 主控板坏 | 更换主控制板 |
| 2 | 复位时，机头到左限位主电机不停 | 左限位信号没有反馈 | 检查左限位安装位置 检查接线 检查左限位传感器是否正常 检查主板是否正常 |
| 3 | 归零完成后，拉杆启动机头往右行不回转 | 运行界面针位置显示没有变化 | 检查针零位传感器 检查主电机编码器是否没变化 |
|  |  | 系统参数设置不正确 | 重新设置参数 |
| 4 | 主电机没准备信号报警 | 伺服器报警 | 根据伺服器的报警说明排除故障 |
| 5 | 机器复位时，机头没到左限位机器就做复位动作 | 左限位信号一直有效 | 检查接线 更换左限位传感器 |

# 3、摇床电机部分

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试摇床电机不动 | 程序与机型不匹配 双电机双摇床配置中查看为R2 单电机双摇床配置中查看为R21 | 更新程序 |
|  |  | 接线不对 | 重新正确接线 |
|  |  | 伺服器故障报警 | 根据伺服说明书报警号排除故障 |
|  |  | 主控板故障 | 更换主控板 |
| 2 | 摇床电机复位时一直往一个方向走 | 摇床零位传感器或感应铁片安装不正确 | 重新安装 |
|  |  | 伺服参数设置不正确 | 重新设置参数 |
|  |  | 系统参数中摇床位置设置错 | 重新设置参数 |
| 3 | 摇床电机工作方向错 | 伺服参数设置不正确 | 重新设置参数 |

# 4、主罗拉部分

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主罗拉电机转动力气小 | 电流设置过小 | 调整正确的电流值 |
| 2 | 主罗拉电机不动 | 接线错误 | 重新正确接线 |
|  |  | 内置/外置罗拉参数设置错误 | 重新设置参数 |
|  |  | 电机坏 | 更换电机 |
|  |  | 驱动器坏 | 更换驱动器 |
| 3 | 主罗拉电机转动太慢 | 主罗拉速比设置错 | 正确设置罗拉速比 |
| 4 | 主罗拉电机方向反 | 接线错误 | 重新正确接线 |

# 5、花型管理及文件存储部分

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选择花型时提示‘花型文件不支持’ | 该花型部分动作机器不支持 | 更改花型文件 |
| 2 | 提示‘内存不足’ | 内存花型过多 | 合理的删除部分花型 |

# 6、送纱器部分

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送纱器不动 | 程序没有配置送纱电机 | 更新程序 |
|  |  | 送纱器使能未打开 | 打开送纱器使能 |
|  |  | 送纱器参数设置值太小 | 加大设置值 |
|  |  | 送纱器工作电压不正常 | 检查供电线路 |
|  |  | 送纱器电容不匹配 | 更换与送纱器匹配的电容 |
|  |  | 接线不正确 | 重新正确接线 |
|  |  | 送纱器上面开关被关闭 | 打开开关 |
|  |  | 控制送纱器电路板坏 | 更换线路板 |
| 2 | 送纱器工作一段时间后停止运转 | 因温度升高送纱器热敏电阻起到保护作用而停止运转 | 更换送纱器或更换热敏电阻 |
|  |  | 控制送纱器电路板坏 | 更换线路板 |
| 3 | 送纱器启动慢 | 机头启动之前送纱器需先启动 | 设置合理的送纱器启动时间 |

# 7、显示屏部分

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸位置不准 | 触摸屏未正确校准 | 重新校正触摸屏 |
| 2 | 按键没反应 | 按键坏 | 更换触摸屏 |
| 3 | 显示屏黑屏 | 显示屏坏 | 更换显示屏 |
|  |  | 显示线坏 | 更换显示线 |
|  |  | 显示屏供电不正确 | 检查电源线路部分 |

# 8、起底板部分

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起底板上下方向反 | 接线错误 | 重新正确接线 |
| 2 | 起底板不动 | 起底板使能被关闭 | 打开起底板使能 |
|  |  | 继电器坏 | 更换继电器 |
|  |  | 接线错误 | 重新正确接线 |
|  |  | 起底板电机坏 | 更换电机 |
|  |  | 起底板控制板坏 | 更换起底板控制板 |
| 3 | 起底板复位超时错 | 传感器问题 | 检查起底板零位信号是否正常 |
|  |  | 参数设置问题 | 检查起底板复位上升力矩和下降力矩设置是否合理 |
|  |  | 起底板电机问题 | 检查起底板电机是否正常 |
|  |  | 电源问题 | 检查AC110电源是否正常、AC220v频率采集显示是否正常 |
| 4 | 起底板到最高位超时 | 参数设置问题 | 检查最高位编码器值设置是否正确 |
|  |  |  | 加大安全为上升力矩 |
| 5 | 安全位信号未检测到 | 传感器不良 | 更换传感器 |
|  |  | 安装问题 | 检查安全位传感器安装位置 |
| 6 | 安全位信号仍有效 | 参数设置问题 | 检查起底板位置参数是否正确 |
|  |  | 传感器及安装问题 | 检查安全位传感器安装位置 |
| 7 | 起底板安全门报警 | 安全门信号有效 | 检查安全门是否关好 |
| 8 | 落布检测错误:织物未通过 | 织物检测信号有效 | 检查织物是否挂针未落布 |
|  |  |  | 检查落布信号是否正常 |
| 9 | 起底板挂布错误 | 机器花型问题 | 删除原来机器花型，重新导入工作花型 |
| 10 | 起底板防护装置报警 | 防护罩信号有效 | 检查起底板防护信号是否正常 |
| 11 | 编码器错误 | 编码器异常 | 检查编码器数值变化是否正常 |
|  |  |  | 检查编码器（码盘）是否正常 |
| 12 | 罗拉未打开 | 传感器问题 | 检查罗拉传感器是否正常 |
|  |  | 罗拉电机问题 | 检查罗拉电机是否工作正常 |
|  |  | 设置问题 | 如果测试起底板时报警,请先选择打开罗拉 |
| 13 | 罗拉未闭合 | 传感器问题 | 检查罗拉传感器是否正常 |
|  |  | 罗拉电机问题 | 检查罗拉电机是否工作正常 |
| 14 | 复合针电机工作状态反 | 复合针开和关传感器接反 | 重新正确连接 |
| 15 | 复合针超时错 | 传感器问题 | 检查复合针感应器是否正常 |
|  |  | 复合针电机问题 | 检查复合针电机是否正常 |
|  |  | 电源问题 | 检查AC110电源是否正常、AC220v频率采集显示是否正常 |
| 16 | 复合针电机不动 | 接线错误 | 重新正确接线 |
|  |  | 复合针电机坏 | 更换电机 |
|  |  | 复合针控制板坏 | 更换复合针控制板 |

# 9、剪刀夹子部分

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剪刀夹子测试不动 | 剪刀夹子使能被关闭 | 打开剪刀夹子使能 |
|  |  | 接线不正确 | 重新正确接线 |
|  |  | 剪刀夹子电机坏 | 更换电机 |
|  |  | 剪刀夹子控制板坏 | 更换控制板 |
|  |  | 剪刀夹子控制合拨码错误 | 重新正确拨码 |
| 2 | 剪刀夹子工作时抖动 | 速度设置过快 | 正确设置速度参数 |
|  |  | 机构不灵活 | 重新调整机构 |
| 3 | 左边X号夹子归零超时 | 传感器异常 | 检查夹子零位感应器是否正常 |
|  |  | 步进电机异常 | 检查夹子步进电机是否工作正常 |
| 4 | 右边X号夹子归零超时 | 传感器异常 | 检查夹子零位感应器是否正常 |
|  |  | 步进电机异常 | 检查夹子步进电机是否工作正常 |
| 5 | 左边剪刀归零超时 | 传感器异常 | 检查剪刀零位感应器是否正常 |
|  |  | 步进电机异常 | 检查剪刀步进电机是否工作正常 |
| 6 | 左边剪刀归零超时 | 传感器异常 | 检查剪刀零位感应器是否正常 |
|  |  | 步进电机异常 | 检查剪刀步进电机是否工作正常 |

# 10、断电续织问题

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 没有断电续织 | UPS坏 | 更换UPS |
|  |  | 伺服器动力线和控制线接错 | 重新正确接线 |
|  |  | UPS到主控板连接线不良 | 重新正确连接 |

# Text boxes

浙江恒强科技股份有限公司

2018

[横机系统常见故障维护指南]